## Slide 1: Smardlino
Une application de contrôle arduino sur PC
Campana Luca
Girardin Jarod

## Slide 2
Présentation
Modules de travail
Conclusion
Index

## Slide 3
Chapitre 1
Présentation

## Slide 4: Chapitre 1
But du projet
Application interfaçant un Arduino et un ordinateur
Directions
Application GUI en Python permettant de piloter une LED rgb et un joystick, tous deux sur un Arduino UNO.
Présentation

## Slide 5: Chapitre 1
Présentation
Piloter une LED rgb sur Arduino
Recevoir les données d’un joystick sur Arduino
Script Linux permettant de contrôler l’Arduino
Module Java permettant de contrôler l’Arduino
Module Python permettant de contrôler l’Arduino
Application graphique utilisant un des modules
Piloter une LED rgb sur Arduino
Recevoir les données d’un joystick sur Arduino
Module Python permettant de contrôler l’Arduino
Application graphique en Python utilisant le module ci-dessus
Choix finaux
Choix initiaux

## Slide 6
Chapitre 2
Modules de travail

## Slide 7: Chapitre 2
Modules de travail
Code permettant de piloter une LED rgb
Code permettant de lire les valeurs d’un joystick
Envoyer et recevoir des données via USB, ainsi qu’agir sur ces données (changer la LED)
Application GUI Python avec PyQt6
Envoyer et recevoir des données via USB avec Pyserial
PC
Arduino

## Slide 8
Modules de travail - Arduino
Chapitre 2
Afin de contrôler la LED rgb, il faut envoyer des valeurs entre 0 et 255 sur chacun de ses 3 pins (digitaux PWN).
→ envoie de (255, 255, 255) (r,g,b) ⇒ blanc
→ envoie de (127, 0, 0) (r,g,b) ⇒ rouge
→ …
Afin de lire les valeurs du joystick, il suffit de récupérer les valeurs de ses pins.
Il possède un pin digital (SW) indiquant si le joystick est pressé.
IL possède deux pins analogues (x_axis, y_axis) donnant l’inclinaison du joystick, sur ses 2 axes.

## Slide 9
Modules de travail - PC
Chapitre 2
L’application GUI est faite à l’aide de PyQt6
Il y a 2 sliders permettant de changer la valeur de la LED
Hue
Saturation
La couleur peut être représentée de plusieurs manières
RGB
red-green-blue, valeurs allant de 0 à 255
→ rgb(127, 0, 0) ⇒ rouge
HSV
  hue-saturation-value (comme sur l’image)
  le hue est la valeur de l’angle
  la saturation est le rayon

## Slide 10
Modules de travail - PC
Chapitre 2
Les valeurs du joystick ne sont pas affichées par défaut.
C’est du à un problème sur l’Arduino ou il doit à la fois lire le bus Serial et écrire dessus
Lire: les valeurs de la LED
Écrire: les valeurs du joystick
Afin de palier à ce problème, nous avons ajouté un mode «standalone» ou la LED est pilotée par le joystick, les valeurs du joystick sont envoyées sur le bus Serial, afin de les lire sur l’ordinateur

## Slide 11
Modules de travail - PC
Chapitre 2
blabla luca sur les serial

## Slide 12
Chapitre 3
Conclusion

## Slide 13: Chapitre 3
Conclusion
Choisir le port USB
Changer la valeur de la LED
Afficher les valeurs du joystick
Installer Windows et Linux
Possibilité de choisir le port USB via l’application
Possibilité de changer la valeur de la LED
Possibilité d’afficher les valeurs du joystick, mais seulement via le mode standalone
Installer Windows fonctionnel, Linux ??LUCA??
Résultats obtenus
Résultats attendus